## Slide 2: Giao thức IP(Internet Protocol) là gì?
Giao thức Internet (IP) là giao thức truyền thông chính được sử dụng cho các gói mạng qua kết nối internet bằng bộ giao thức Internet (TCP/IP).
IPv4 – 32 bits – 9/1981 by IETF (RFC – 791)
IPv6 – 128 bits
Hoạt động ở tầng mạng (L3) của mô hình OSI
Giao thức kết nối ngay lập tức
Xử lý gói dữ liệu một cách độc lập
Phân cấp địa chỉ
Không có tính năng phục hồi dữ liệu
Nỗ lực phân phối tốt nhất (Best-effort)
Đặc điểm giao thức IP

## Slide 3: Cấu trúc gói tin của IP
VERsion hiện hành của giao thức IP hiện được cài đặt, chỉ số phiên bản cho phép có các trao đổi giữa các hệ thống sử dụng phiên bản cũ và hệ thống sử dụng phiên bản mới
IHL (4 bits): Internet Header Length của gói tin datagram, tính theo đơn vị từ (32 bits). Bắt buộc phải có vì phần đầu IP có thể có độ dài thay đổi tùy ý. Độ dài tối thiểu là 5 từ (20 bytes), độ dài tối đa là 15 từ hay là 60 bytes
Đặc tả các tham số về dịch vụ nhằm thông báo cho mạng biết dịch vụ nào mà gói tin muốn được sử dụng, chẳng hạn ưu tiên, thời hạn chậm trễ, năng suất truyền và độ tin cậy
Độ dài toàn bộ gói tin
Tính theo đơn vị byte với chiều dài tối đa là 65535 bytes
Độ dài: 16 bits
Dùng để định danh duy nhất cho một datagram trong khoảng thời gian nó vẫn còn trên liên mạng
Dài 3 bits
Các gói tin đi trên đường đi có thể bị phân thành nhiều gói tin nhỏ
Flags được dùng điều khiển phân đoạn và tái lắp ghép bó dữ liệu
(13bits) cho biết vị trí dữ liệu thuộc phân đoạn tương ứng với đoạn bắt đầu của gói dữ liệu gốc
(8 bits): qui định thời gian tồn tại (tính bằng giây) của gói tin trong mạng để tránh tình trạng một gói tin bị quẩn trên mạng
(8 bits) chỉ giao thức tầng trên kế tiếp sẽ nhận vùng dữ liệu ở trạm đích.
VD: TCP có giá trị trường Protocol là 6, UDP có giá trị trường Protocol là 17
Mã kiểm soát lỗi của header gói tin IP
(độ dài thay đổi): khai báo các lựa chọn do người gửi yêu cầu (tùy theo từng chương trình)
(độ dài thay đổi): Vùng đệm, được dùng để đảm bảo cho phần header luôn kết thúc ở một mốc 32 bits

## Slide 4: Nguyên tắc hoạt động của IP
Đối với máy nguồn, khi nhận được một yêu cầu gửi từ tầng trên, sẽ thực hiện:
  Tạo một IP datagram dựa trên tham số nhận được
  Tính checksum và ghép vào header của gói tin
  Ra quyết định chọn đường: hoặc là trạm đích nằm trên cùng mạng hoặc một gateway sẽ được chọn cho chặng tiếp theo
  Chuyển gói tin xuống tầng dưới để truyền qua mạng

## Slide 5: Nguyên tắc hoạt động của IP
Đối với gateway, khi nhận được một gói tin thì:
  Tính checksum, nếu sai thì loại bỏ gói tin
  Giảm giá trị tham số Time-to-Live, nếu thời gian đã hết thì loại bỏ gói tin
  Ra quyết định chọn đường
  Phân đoạn gói tin (nếu cần)
  Kiến tạo lại IP header, gồm giá trị mới của các vùng Time-to-Live, Fragmentation và Checksum
  Chuyển datagram xuống tầng dưới để chuyển qua mạng

## Slide 6: Nguyên tắc hoạt động của IP
Cuối cùng ở trạm đích, nó sẽ thực hiện:
  Tính checksum. Nếu sai thì loại bỏ gói tin
  Tập hợp các đoạn của gói tin (nếu có phân đoạn)
  Chuyển dữ liệu và các tham số điều khiển lên tầng trên

## Slide 7: Địa chỉ IP là gì?
Một địa chỉ IP là một con số được gán cho một thiết bị cho phép các thiết bị khác trên mạng xác định vị trí và liên lạc được. Mỗi máy chủ (máy tính, thiết bị mạng, thiết bị ngoại vi) phải có một địa chỉ duy nhất.
PC
Servers
Printers
Disk arrays
Routers
Firewalls
Switches
Wireless access points
PDA
Mobile phones
IP phones
Online gaming systems
TV …
Network.Host

## Slide 8: Định dạng địa chỉ IP
IPv4: 32 bit (có giá trị từ 0 đến 4,294,967,295) | Example |  |  | 
 | 1101010101010100001100101001011 |  |  | 
32 bit được chia làm 4 octets mỗi octets có 8bit | 11010101 | 0101010 | 00011001 | 01001011
Mỗi octets có thể chuyển đổi qua hệ thập phân để dễ nhớ hơn. | 106 | 170 | 25 | 75
Địa chỉ được sử dụng dấu chấm(.) để ngăn cách các octets | 106. | 170. | 25. | 75

## Slide 9: Các lớp của địa chỉ IP
Class B – Hai bit đầu tiên có giá trị lần lượt là 10
Class C – Ba bit đầu tiên có giá trị lần lượt là 110
0XXXXXXX
Host
Host
Host
.
.
.
10XXXXXX
Network
Host
Host
.
.
.
110XXXXX
Network
Network
Host
.
.
.
Class A – Bit đầu tiên có giá trị 0
Class D – Bốn bit đầu tiên có giá trị lần lượt là 1110
Class E – Năm bit đầu tiên có giá trị lần lượt là 11110
1110XXXX

## Slide 10
IP Address Class | First Octet Binary Value | First Octet Decimal Value | Possible Number of Hosts
Class A | 00000001 to 01111110 | 1 to 126 | 16,777,214 224 – 2
Class B | 10000000 to 10111111 | 128 to 191 | 65,534 216 – 2
Class C | 11000000 to 11011111 | 192 to 223 | 254 28 – 2
1. The 127.0.0.0 network is the loopback network and not used on the internet. 2. Address loopback address 127.0.0.1 is used to check TCP / IP 3. IP's that have the last octet as 255 are not assigned to hosts; 0.0.0.0 and 255.255.255.255 are not assigned to anything. |  |  | 

## Slide 11
Network Addresses
Broadcast Addresses
Network
0000000000000
32 bits
Network
1111111111111111
32 bits
Class
Private IP Ranges
A
10.0.0.0 to 10.255.255.255
B
172.16.0.0 to 172.31.255.255
C
192.168.0.0 to 192.168.255.255

## Slide 12: Chuyển đổi từ hệ 10 sang hệ 2
Cách 1:
  Ví dụ: 108(10)  Binary
108
/2
0
54
/2
0
27
/2
1
13
/2
1
6
/2
0
3
/2
1
1
/2
1
0
/2
0
Balance
Cách 2: <= 255
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 → 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
  Ví dụ: Convert 108  Binary
108 =
1101100 (2)
Kết quả
108
-128
108
108
-64
44
44
-32
12
12
-16
12
12
-8
4
4
-4
0
0
-2
0
0
-1
0
Bits
Remainder
0
1
1
0
1
1
0
0

## Slide 13: Chuyển đổi từ hệ 2 sang hệ 10
Cách 1: Đánh trọng số tang dần từ phải sang trái, bắt đầu từ 0. Tổng lũy thừa các trọng số.
  Ví dụ:
  1 1 0 1 1 0 0 (2) = 26+25+23+22 = 108(10)
6 5 4 3 2 1 0
Trọng số
Cách 2:
  Ví dụ:
  01 1 0 1 1 0 0 (2) = 64+32+8+4 = 108(10)
0
1
1
0
1
1
0
0
Bit
128
64
32
16
4
2
1
8
Value

## Slide 14: Bài tập
Convert Decimal to Binary
  192
  203
  168
  240
  250
Convert Binary to Decimal
  10111011
  10111101
  11000110
11000000
11001011
10101000
11110000
11111010
187
189
198

## Slide 15: Địa chỉ Subnet Mask?
Một subnet mask là một IPv4 có số đặc biệt, như 255.255.255.0, cùng với địa chỉ IP, cung cấp cho chúng ta địa chỉ mạng chính xác.
  All bits of the Network: 1
  All bits of the Host : 0
Address:95 Thong Nhat,Binh Tho, Thu Duc,HCM
Address:95 Thong Nhat,Vinh Hai, TP. Nha Trang,Khanh Hoa
Address:95 Thong Nhat,Binh Tho, TP. My Tho,Tien Giang
Address:95 Thong Nhat
Add Location:Binh Tho,Thu Duc,HCM
Subnet Mask
X
X
X
?
?
?
OK
Without a city name and postal code on the envelope,
it’s pretty hard for the postman to deliver a package

## Slide 16: Subnet Mask mặc định
IP address Class | Binary Value | Decimal Value | "/" notation
Class A | 11111111.00000000.00000000.00000000 | 255.0.0.0 | /8
Class B | 11111111.11111111.00000000.00000000 | 255.255.0.0 | /16
Class C | 11111111.11111111.11111111.00000000 | 255.255.255.0 | /24
A | B | A and B | A or B
1 1 0 0 | 1 0 1 0 | 1 0 0 0 | 1 1 1 0

## Slide 17: IP Address → Subnet Mask → Network Address
Ví dụ 1: Suppose we have an IP address 10011110.00011111.01110110.00011110/16. Network Address?
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
AND
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
158
128 + 16 + 8 + 4 +2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
31
16 + 8 + 4 +2 +1
158
31
0
0

## Slide 18: IP Address → Subnet Mask → Network Address
Ví dụ 2: Suppose we have an IP address 214.158.88.203/24. Network Address?
214
158
88
0
11010110
10011101
11001011
01011000
11111111
11111111
00000000
11111111
11010110
10011101
00000000
01011000
AND

## Slide 19: IP Address → Subnet Mask → Network Address
Ví dụ 3: Suppose we have an IP address 17.143.229.15/8. Network Address?
17
0
0
0
00010001
10001111
00001111
11100101
11111111
00000000
00000000
00000000
00010001
00000000
00000000
00000000
AND

## Slide 20: Cấu hình IP
Ipconfig /all [/release] [/renew]

## Slide 21: Bài tập nộp
Apply to the following IP address:
Class of IP address, Public or Private, Default Subnet Mask
a. 171.10.1.1
b. 172.31.1.1
c. 6.12.2.1
d. 10.22.22.10
e. 192.168.1.10
g. 129.6.5.4
f. 221.222.200.1
h. 172.18.16.1
I. 191.168.1.1
j. 166.64.12.12